Строительно-техническое описание жилого дома г. Краснодар пос.Березовый НСТ «Прогресс» ул. Новая 32 и ул.Новая 32/1

Стоимость 3 100 000

| Участок | 5 соток Кадастровый номер 23:43:0000000:17649 23:43:0000000:17648 |
| --- | --- |
| Дом | Общая площадь 80 кв.м. по внутренним стенам |
| Фундамент | Ленточный глубина 80 см Армирование: пространственный каркас из арматуры АIII диаметром 12 мм. Бетон марки 250 |
| Наружные стены | Керамзитобетонный блок с утеплением пенополистиролом 5 см и облицовкой керамическим кирпичом. Цвет-красный. |
| Полы | Монолитная плита 180 мм, армирование: арматура диаметр 10 мм. Стяжка |
| Перекрытие этажа | Подшивка деревом, шаг 25 см, пароизоляция, утеплитель- минераловатные маты 15 см. |
| Отделка | Стены: штукатурка |
| Кровля | Металлочерепица СУПЕР Монтеррей, пленочная гидроизоляция, деревянная стропильная система из доски 150х50мм. |
| Окна | Металлопластиковые окна |
| Двери | Входная дверь металлическая, утепленная. |
| Внутренние сети |  |
| Канализация | ПВХ трубы Д 50-100 мм. Заведена в санузел |
| Электричество | Вводно-распределительное устройство |
| Отопление | Стальные радиаторы. Газовый двухконтурный котел. |
| Наружные сети |  |
| Электричество | Подключено, заведено в дом |
| Канализация | Септик |
| Газ | Ведутся работы по подключению НСТ |
| Вода | Скважина 36 м. Насос. Водопровод заведен в дом |
| Забор по фасаду | Кирпичные столбы. Металлопрофиль с воротами шириной 3,5 м и калиткой шириной 1 м |
| Инфраструктура |  |
| Детский сад | Пос.Березовый |
| Школа | Пос.Березовый, школьный автобус |
| Расстояние до общественного транспорта | 500 метров от НСТ до ЖК «Прогресс», где останавливаются маршрутки и автобусы |
| Дорога к участку | Широкая главная дорога НСТ. Произведен капитальный ремонт в октябре 2017 |